## Slide 1: IoT Workshop – Pomiar drgań
Case study: Jak w kilka godzin zbudować system do kontroli drgań i cyklów pracy maszyny.
Wykorzystywane narzędzia:
Intel Genuino 101
Intel NUC
MS Azure

## Slide 2: O mnie

## Slide 3: Wstępna architektura systemu.
Czujnik przyśpieszenia
(Genuino 101)
Gateway
(Intel NUC)
Czujnik przyśpieszenia
(Genuino 101)
Czujnik przyśpieszenia
(Genuino 101)
AZURE
IoT
Hub
Stream
Analytics
Document DB
Power BI
Web app – wizualizacja

## Slide 4: Wykorzystywane technologie i narzędzia
IDE:
Arduino Studio
Visual Code
Technologia backendowa:
NodeJS

## Slide 5: Przygotowanie środowiska
Instalacja Arduino studio.
Podłączenie płytki Genuino 101 do laptopa.
Sprawdzenie czy połączenie z płytką jest widoczne z poziomu naszego IDE.
Zmiana typu płytki na Genuino 101 (Narzędzia -> Płytka).
Pobranie w Arduino IDE biblioteki CurieIMU (Szkic -> Dołącz bibliotekę-> Zarządzaj bibliotekami).
Instalacja na laptopie NodeJS i Visual Code.
Instalacja na urządzeniu Intel NUC NodeJS’a.
Zainstalowanie na Intel NUC pakietu forever i forever-win z poziomu nodejs.
Zalogowanie się na vouchera do Azure.
Utworzenie IoT Hub wersja bezpłatna.
Utworzenie dwóch Stream Analytics.
Utworzenie Document DB i założenie w niej bazy i kolekcji do której będziemy zapisywać dane.
Włączenie pakietu wykrywania anomalii z Cortana Intelligence Marketplace.
Utworzenie konta w Power BI
Założenie EventHuba.
Utworzenie Azure Functions.

## Slide 6: Genuino 101 oprogramowanie
Tworzymy nowy projekt w Arduino IDE.
Na górze kodu linkujemy bibliotekę CurieIMU
W metodzie setup() inicjalizujemy nasz program.
Otwieramy połączenie na porcie szeregowym BaudRate: 9600.
Oczekujemy na otwarcie portu.
Inicjalizujemy bibliotekę do pomiarów przyśpieszeń.
Inicjalizujemy mechanizm do wykrywania przerwań związanych z wykryciem wstrząsów.
W pętli głównej sterujemy miganiem diody, aby wiedzieć czy nasze urządzenie działa.
#include "CurieIMU.h"
boolean blinkState = false; // state of the LED
void setup() {
Serial.begin(9600); // initialize Serial communication
while(!Serial) ; // wait for serial port to connect..
/* Initialise the IMU */
CurieIMU.begin();
CurieIMU.attachInterrupt(eventCallback);
/* Enable Shock Detection */
CurieIMU.setDetectionThreshold(CURIE_IMU_SHOCK, 1500);
CurieIMU.setDetectionDuration(CURIE_IMU_SHOCK, 50);
CurieIMU.interrupts(CURIE_IMU_SHOCK);
Serial.println("{\"message\": \"IMU initialisation complete, waiting for events...\", \"type\": \"info\"}");
}
void loop() {
// blink the LED in the main loop:
digitalWrite(13, blinkState);
blinkState = !blinkState;
delay(1000);
}

## Slide 7: Genuino 101 – odczyt pomiarów
static void eventCallback(void)
{
int ax, ay, az; //scaled accelerometer values
// read accelerometer measurements from device, scaled to the configured range
CurieIMU.readAccelerometer(ax, ay, az);
// display tab-separated accelerometer x/y/z values
Serial.print("{ \"accx\": ");
Serial.print(formatAcceleration(ax));
Serial.print(", \"accy\": ");
Serial.print(formatAcceleration(ay));
Serial.print(", \"accz\":");
Serial.print(formatAcceleration(az));
Serial.println("}");
}
static float formatAcceleration(int readings)
{
return (readings/32768.0)* CurieIMU.getAccelerometerRange();
}
Tworzymy callbacka wywoływanego w momencie wykrycia wstrząsu.
Odczyt wskazań przyśpieszenia na osiach x,y,z.
Przekazanie w postaci jsona pomiarów do Gatewaya za pomocą portu szeregowego.
Utworzenie metody formatującej otrzymane dane z sensora (odczyt dzielimy przez zakres zmiennej i mnożymy przez zakres pomiarowy czujnika przyśpieszenia).
Kompilujemy program i wgrywamy do urządzenia (Klikamy z górnego menu przyciski Weryfikuj i Wgraj)
Testujemy przy pomocy podglądu portów z Arduino IDE.

## Slide 8: Oprogramowanie Gateway - inicjalizacja
Tworzymy katalog GatewayCloudConnector.
Otwieramy ten folder w Visual Code.
Otwieramy okno konsoli Ctrl+`
Wpisujemy w konsoli: npm init
Postępujemy według poleceń na ekranie i podajemy dla naszego projektu nazwę, opis, wersję, autora oraz rodzaj licencji.
Tworzymy plik index.js
Wpisujemy w konsoli polecenie: npm install serialport –s
Wpisujemy w konsoli polecenie: npm install azure-iot-device –s

## Slide 9: Oprogramowanie Gateway
Tworzymy katalog deviceCommunication.
W katalogu tworzymy plik: device.connector.js
Tworzymy moduł pozwalający na odczyt danych z portu szeregowego.
Otworzenie pliku index.js z poziomu katalogu głównego.
Pobranie utworzonego modułu oraz utworzenie połączenia i zalogowanie na konsolę rezultatów.
Wywołujemy z konsoli polecenie: node index.js
Sprawdzamy czy przychodzą dane z urządzenia.
module.exports = {
connectToDevice: function (portName) {
var SerialPort = require('serialport');
this.port = new SerialPort(portName, {
baudRate: 9600
});
this.port.on('open', function () {
console.log("Port connected");
});
},
onDataReceived: function (dataReceivedFunction) {
this.port.on("data", function (data) { dataReceivedFunction(data); });
}
}
'use strict';
var deviceConnector = require('./deviceCommunication/device.connector.js');
deviceConnector.connectToDevice('COM3');
deviceConnector.onDataReceived(function (data) {
console.log(data);
});
index.js:

## Slide 10: Rejestracja urządzenia w IoT Hubie.
Otwieramy konsolę i wpisujemy: npm install -g iothub-explorer
Wchodzimy w portal.azure.com i sprawdzamy connection string naszego IoTHuba dla roli owner.
Logujemy się na naszego IoTHuba wpisując w konsoli: iothub-explorer login "iouthub_connection_string"
Dodajemy nowe urządzenie poleceniem: iothub-explorer create name_of_your_device --connection-string
Pobieramy connection string urządzenia wpisując w konsole: iothub-explorer get name_of_your_device --connection-string
Zapisujemy connection string i device id do późniejszego ich wykorzystania.

## Slide 11: Oprogramowanie Gateway – połączenie z Azure
module.exports =
{
sendMessageToCloud: function (message) {
var Message = require('azure-iot-device').Message;
message.timestamp = Date.now();
var data = JSON.stringify(message);
var iotMessage = new Message(data);
console.log("Sending message: " + iotMessage.getData());
this.client.sendEvent(iotMessage, this.printResultFor('send'));
},
printResultFor: function (op) {
return function printResult(err, res) {
if (err) console.log(op + ' error: ' + err.toString());
if (res) console.log(op + ' status: ' + res.constructor.name);
};
},
connectCallback: function (err) {
if (err) {
console.log('Could not connect: ' + err);
} else {
console.log('Client connected');
}
},
connectToIotHub: function (connectionString) {
var clientFromConnectionString = require('azure-iot-device-amqp').clientFromConnectionString;
this.client = clientFromConnectionString(connectionString);
this.client.open(this.connectCallback);
}
}
Tworzymy katalog azureConnector.
Tworzymy plik azure.connector.js
Tworzymy moduł do komunikacji z chmurą.
Tworzymy metodę do wysyłania wiadomości w chmurę.
Tworzymy metodę do wyświetlania wyników, oraz callback.
Piszemy funkcję do utworzenia połączenia z IoT Hubem.

## Slide 12: Oprogramowanie Gateway – konwerter JSON
module.exports = {
parseReceivedData: function (textData, jsonArray) {
var index = textData.indexOf('}');
if (index == -1)
return jsonArray;
var firstJSON = textData.substring(0, index + 1);
console.log(firstJSON);
var dataJson = JSON.parse(firstJSON);
jsonArray.push(dataJson);
if (textData.length > index + 1) {
jsonArray = this.parseReceivedData(textData.substring(index + 1), jsonArray);
}
return jsonArray;
}
}
Tworzymy katalog utils.
Tworzymy plik json.utils.js
Tworzymy moduł i metodę pozwalającą na rozpakowanie „sklejonych” json-ów.
Rekurencyjnie wywołujemy ją aż wszystkie dane zostaną rozpakowane.

## Slide 13: Oprogramowanie Gateway
'use strict';
var deviceConnector = require('./deviceCommunication/device.connector.js');
var jsonUtils = require('./utils/json.utils.js');
var azureConnector = require('./azureConnector/azure.device.connector.js');
var connectionString = '{deviceConnectionString}';
deviceConnector.connectToDevice('COM3');
azureConnector.connectToIotHub(connectionString);
deviceConnector.onDataReceived(function (data) {
try {
var jsonArray = [];
jsonArray = jsonUtils.parseReceivedData(data.toString(), jsonArray);
for (var i = 0; i < jsonArray.length; i++) {
azureConnector.sendMessageToCloud(jsonArray[i]);
}
}
catch (e) {
console.log(e);
}
});
Wchodzimy w plik index.js
Importujemy utworzone wcześniej moduły.
Dodajemy connection string naszego urządzenia.
Inicjalizujemy konektor do IoTHuba.
Modyfikujemy metodę onDataReceived.
Całość uruchamiamy wpisując w konsolę node index.js

## Slide 14: Przetwarzanie strumieniowe
Wchodzimy na portal.azure.com.
Znajdujemy zdefiniowany wcześniej komponent Stream Analytics.
Dodajemy wejśćie z IoTHuba do SA.
Dodajemy wyjście do bazy Document DB (cold path)
Dodajemy output do PowerBI (hot path).
Przechodzimy do edycji skryptów i tworzymy kod zapisu do bazy dokumentowej.

## Slide 15: Przetwarzanie strumieniowe - skrypty
------------------------------------------------------------------
-------------------Cold path data aquisition----------------------
SELECT
*
INTO
[DataStorage]
FROM
[IoTHub]
-----------------------------------------------------------------
-------------------Hot path - power BI query---------------------
SELECT
i.accx,
i.accy,
i.accz,
DATEADD ( millisecond , i.timestamp,DATETIMEFROMPARTS (1970, 1, 1, 0, 0, 0, 0)) as [timestamp],
i.IoTHub.ConnectionDeviceId
INTO
[PBI]
FROM
[IoTHub] i
Cold path – gromadzimy wszystkie dane w bazie.
Hot path – przerzucamy dane do Power BI do wcześniej zdefiniowanego konta.
Konwertujemy timestamp unixowy w datę.
Tworzymy wizualizację dla danych typu Online.

## Slide 16: Przetwarzanie strumieniowe - przeciążenia
---------------------------------------------------------------------------
------------------- Alarms and warnings ---------------------------
Select
i.IoTHub.ConnectionDeviceId,
DATEADD ( millisecond , i.timestamp,DATETIMEFROMPARTS (1970, 1, 1, 0, 0, 0, 0)) as [timestamp],
CONCAT('Wykryto przeciążenie - aktualne wartości przyśpieszeń x=',TRY_CAST ( i.accx as nvarchar(max)),' y=',TRY_CAST(i.accy as nvarchar(max)),' z=',TRY_CAST(i.accz as nvarchar(max))) as Message
INTO
[PBIEvents]
FROM
[IoTHub] i
WHERE
ABS(i.accx)>1.5 OR ABS(i.accy)>1.5 OR ABS(i.accz) >1.5
Definiujemy output dla zdarzeń w Power BI
Dodajemy rozpoznawanie stanów alarmowych.
Tworzymy wizualizację w PowerBI.

## Slide 17: Przetwarzanie strumieniowe
-------------------------------------------------------------------
-----------------Work Check----------------------------------------
SELECT System.TimeStamp AS WindowEnd,
case when AVG(i.accx)>1 then 1 when AVG(i.accx)<-1 then -1 else 0 end as XMovement,
case when AVG(i.accy)>1 then 1 when AVG(i.accy)<-1 then -1 else 0 end as YMovement,
case when AVG(i.accz)>1 then 1 when AVG(i.accz)<-1 then -1 else 0 end as ZMovement,
COUNT(*) as WorkNumber
INTO PBIWorkTime
FROM [IoTHub] i
GROUP BY TumblingWindow(Duration(minute, 1), Offset(millisecond, -1))
Określamy okno czasowe.
Wyliczamy średnie przyśpieszenie.
Tworzymy wizualizację w Power BI.

## Slide 18: Aplikacja wizualizacyjna
Tworzymy Web Apps na Azure.
Tworzymy Active Directory.
Ściągamy z githuba szablon aplikacji angularowej lub tworzymy własnego html-a.
Umieszczamy nasze hostowane widoki PowerBI.
Wrzucamy aplikację na Web Apps-a.
Dodajemy uwierzytelnianie poprzez Azure AD.
Dodajemy nową aplikację i podajemy URL-a naszego serwisu.
Wchodzimy w Endpoints dla naszej aplikacji w AD.
Kopiujemy adres: FEDERATION METADATA DOCUMENT
Otwieramy w nowej karcie skopiowanego wcześniej URL-a i odczytujemy pozycje EntityID z elementu roota.